## Slide 1
Using .NET with the Raspberry Pi
.NET User Group Karlsruhe 2018
Frank Pfattheicher

## Slide 2
Bestellt – Da 

## Slide 3
Jetzt kann ich loslegen…

## Slide 4
…aber habe „gerade“ keine Zeit

## Slide 5
Was brauche ich noch?
Hardware (Raspberry Pi)
  HDMI-Kabel
  Tastatur, Maus
  Optional USB-Hub
Hardware (Entwicklungssystem)
  Windows- oder Linux-PC
  SD-Kartenleser
Software
  Win32 DiskImager (Windows)
  Image für SD-Karte
  Enwicklungsumgebung
Keine Ausreden – los geht‘s !

## Slide 6
Was nehme ich?

## Slide 7
Nichts vorbereitet, alles live !
  Image auf SD-Karte übertragen
(dauert ca. 5 bis 15 Minuten)
  Hardware aufbauen
Notes: Nach Aufbau die nächsten Folien zeigen

## Slide 8
Runtime Image. Subject to the requirements in Section 3 and restrictions in Section 4, Microsoft hereby grants to you a royalty-free, worldwide, non-exclusive, personal, non-transferable, non-assignable, limited license to install a Runtime Image into an Embedded System and distribute your Embedded System to End Users.
No Distribution of Software as Stand-alone Product. You must not advertise, provide a separate price for, or otherwise market or distribute the Software, or any part of the Software, as a separate item from an Embedded System.
Warum nicht Windows 10 IoT Core ?

## Slide 9
Versionen
Wheezy – Debian 7
Jessie – Debian 8 (September 2015)
Stretch – Debian 9 (August 2017)
https://en.wikipedia.org/wiki/Raspbian
Raspbian

## Slide 10
Raspberry Pi 1 Raspberry Pi 2 Raspberry Pi 3
Zero Compute Module
Hardware-Varianten

## Slide 11
SD-Karte einsetzen, Stromversorgung anstecken / einschalten
Resized root filesystem. Rebooting in 5 seconds…
Vier Himbeeren :-)
Welcome to the Raspberry Pi Desktop – Setup Assistent
Land, Sprache, Tastatur und Zeitzone einstellen
Neues Passwort vergeben
Netzwerk verbinden (optional)
Updates und gewählte Sprache installieren
Fertig. Neustart
Erster Start

## Slide 12
Grundlegende Einstellungen
Und jetzt?

## Slide 13
Externer Zugriff
SSH – Secure Shell – Remotezugriff auf Kommandozeile
VNC – Remotezugriff auf GUI
Geräteinterne Kommunikation zwischen Schaltungsteilen
SPI – Serial Peripheral Interface
I2C – Inter-Integrated Circuit
Eindraht-Bus (OneWire)
Schnittstellen

## Slide 14: Pi-Complete
Der Raspberry Pi ist jetzt grundsätzlich bereit
Jetzt kommt die Enwicklungsumgebung

## Slide 15
Windows
VisualStudio 2017
Visual Studio Code
JetBrains Rider
Linux
Visual Studio Code
JetBrains Rider
Raspberry Pi
Visual Studio Code
JetBrains Rider ???
Mono Develop (nur Mono = Full Framework V4.5)
Entwicklungsumgebung

## Slide 16
Projekt erstellen (Console)
File – New – Project – Visual C# / -NET Core – Console App
„F5“
Läuft – was muss jetzt getan werden?
Windows - VisualStudio 2017

## Slide 17
Anpassung der Zielplattform
Edit csproj – RuntimeIdentifiers hinzufügen
<PropertyGroup>
<OutputType>Exe</OutputType>
<TargetFramework>netcoreapp2.1</TargetFramework>
<RuntimeIdentifiers>linux-arm</RuntimeIdentifiers>
</PropertyGroup>
Windows - VisualStudio 2017
Notes: Hinweis: Publish: Installing: runtime.linux-arm…

## Slide 18
Anwendung packen
dotnet publish –c Release -r linux-arm --self-contained
-c Release
Gibt die Build-Konfiguration an
-r linux-arm
Zielplattform
--self-contained
Das Framework wird lokal hinzugefügt Keine Installation notwendig
Publish…
Notes: Hinweis: Publish: Installing: runtime.linux-arm…

## Slide 19
„Deployment“
VNC Dateiübertragung
Zielordner auf dem Raspberry Pi einstellen !
Programm als ausführbar markieren
  chmod +x Programm
Alternativen
Ordner auf dem Pi freigeben (Samba muss installiert werden)
Ordner auf dem PC freigeben
Windows - VisualStudio 2017
Notes: Hinweis: Publish: Installing: runtime.linux-arm…

## Slide 20
Projekt erstellen (Console)
Projekt-Ordner anlegen – in VSCode öffnen
Ansicht - Integriertes Terminal
Im Terminalfenster:
dotnet new console
„F5“ - Läuft
Windows - VisualStudio Code
Notes: Hinweis: Publish: Installing: runtime.linux-arm…

## Slide 21
Projekt erstellen (Console)
New Solution - .NET Core – Console Application
„F5“ - Läuft
Windows - Rider
Notes: Hinweis: Publish: Installing: runtime.linux-arm…

## Slide 22
Pause
Windows - Rider
Notes: Hinweis: Publish: Installing: runtime.linux-arm…

## Slide 23
Voraussetzungen auf dem Raspberry Pi
  SSH aktivieren
    raspi-config
  Debugger für linux-arm installiert (VsCode)
  curl -sSL https://aka.ms/getvsdbgsh | bash /dev/stdin -r linux-arm -v latest -l ~/vsdbg
Remote-Debugging
Notes: Hinweis: Publish: Installing: runtime.linux-arm…

## Slide 24
Voraussetzungen auf dem Entwicklungsrechner
  Visual Studio 2017
    Nichts weiter 
  VsCode
    Windows: PuTTY installieren
    Neue Konfiguration in launch.json erstellen
  Rider
    Geht NICHT 
    (RIDER-738 Add support for remote debugging)
Remote-Debugging
Notes: Hinweis: Publish: Installing: runtime.linux-arm…

## Slide 25
  Linux - VsCode Konfiguration in launch.json
  { "name": ".NET Core Remote Attach", "type": "coreclr", "request": "attach", "processId": "${command:pickRemoteProcess}", "pipeTransport": { "pipeCwd": "${workspaceFolder}", "pipeProgram": "/usr/bin/ssh", "pipeArgs": [ pi@<IpAddr> ], "debuggerPath": "~/vsdbg/vsdbg„ } },
Remote-Debugging
Notes: Hinweis: Publish: Installing: runtime.linux-arm…

## Slide 26
  Linux – SSH Credentials anlegen
  $ ssh-keygen -t rsa -b 2048
  Generating public/private rsa key pair.
  Enter file in which to save the key (/home/username/.ssh/id_rsa):
  Enter passphrase (empty for no passphrase):
  Enter same passphrase again:
  Your identification has been saved in /home/username/.ssh/id_rsa.
  Your public key has been saved in /home/username/.ssh/id_rsa.pub.
  Copy your keys to the target server:
  $ ssh-copy-id pi@<RaspPiAddress>
  id@server's password: raspberry
Remote-Debugging
Notes: Hinweis: Publish: Installing: runtime.linux-arm…

## Slide 27
  Windows - VsCode Konfiguration in launch.json
  { "name": ".NET Core Remote Attach", "type": "coreclr", "request": "attach", "processId": "${command:pickRemoteProcess}", "pipeTransport": { "pipeCwd": "${workspaceFolder}", "pipeProgram": "c:\\Program Files\\PuTTY\\plink.exe", "pipeArgs": [ "-pw", "raspberry", pi@<IpAddr> ], "debuggerPath": "~/vsdbg/vsdbg„ } },
Remote-Debugging
Notes: Hinweis: Publish: Installing: runtime.linux-arm…

## Slide 28
  Das WIE ist jetzt geklärt.
  Jetzt kommt das WAS !
Ready
Notes: Hinweis: Publish: Installing: runtime.linux-arm…

## Slide 29: Projektideen
Hardware und das mit dem Löten
Hardware aber bitte ohne Löten
Oder ganz ohne zusätzliche Hardware

## Slide 30: Anschluss finden
Notes: Nur auf die Stecker eingehen !

## Slide 31: GPIO – Was ist denn das ?
Notes: Bedarfsgemäß wird die Richtung entschieden
Busspur

## Slide 32: Strom und Spannung
Warum 5 Volt und 3,3 Volt?
Notes: Bidirektionaler I2C-Pegelwandler: RB-Dev.58
https://www.robotshop.com/de/de/bidirektionaler-i2c-pegelwandler.html
https://www.amazon.de/5V-3-3V-shifter-converter-Raspberry-Multiwii/dp/B01N47X4OI

## Slide 33
Mehr Hardware
  SD-Karten
  Stromversorgung
  Zubehör
Erweiterungen
  Hardware und das mit dem Löten
  GrovePi
Mono vs. Core
Bits & Bytes
VNC
Autostart, Daemon
Ausschalten 
Dateifreigabe (Samba)

## Slide 34
NET Core 2.1 is supported on Raspberry Pi 2+.
It isn’t supported on the Pi Zero or other devices that use an ARMv6 chip.
.NET Core requires ARMv7 or ARMv8 chips, like the ARM Cortex-A53.

## Slide 35
GPIO - Ampel
5V / 3v3 - Wanderer
Löten :-/ -

## Slide 37
Links
Folien https://github.com/FrankPfattheicher/RaspiDotnet
Win32DiskImager https://sourceforge.net/projects/win32diskimager