## Slide 2
Using .NET with the Raspberry Pi
.NET User Group Karlsruhe 2018
Frank Pfattheicher

## Slide 3
Ich
Frank Pfattheicher
Freier Softwareentwickler
Automatisierungstechnik, Azure, Embedded
.NET UserGroup Karlsruhe
mail fpf@dotnet-ka.de
mobil 0172-7207196
twitter @fpf_baden
Skype fpf@itbaden.de
Notes: Fragen ?
Bitte immer gleich !

## Slide 4
Bestellt – Da 
Notes: Boah – ja – will ich auch was damit machen…

## Slide 5
Jetzt kann ich loslegen…
Notes: Bis hierhin kommen die Meisten

## Slide 6
…aber habe „gerade“ keine Zeit
Notes: Wenige haben es dann bis hierhin geschafft.

## Slide 7
Was brauche ich noch?
Hardware (Raspberry Pi)
  SD-Karte, Netzteil
  HDMI-Kabel, Monitor
  Tastatur, Maus
  Optional USB-Hub
Hardware (Entwicklungssystem)
  Windows- oder Linux-PC
  SD-Kartenleser
Software
  Win32 DiskImager (Windows)
  Image für SD-Karte
  Enwicklungsumgebung
Keine Ausreden – los geht‘s !

## Slide 8
Was nehme ich?
Notes: Noobs
SD-Karte mit Raspian und LibreELEC (KODI)
Raspian
Debian basiertes Linux auf Raspberry Pi angepasst.
Kodi ist eine Software zum Abspielen und Verwalten von Videos, Filmen, Musik und Online-Streams wie Spotify.

## Slide 9
Nichts vorbereitet, alles live !
  Image auf SD-Karte übertragen
(dauert ca. 5 bis 15 Minuten)
  Hardware aufbauen
Notes: Nach Aufbau die nächsten Folien zeigen

## Slide 10
Runtime Image. Subject to the requirements in Section 3 and restrictions in Section 4, Microsoft hereby grants to you a royalty-free, worldwide, non-exclusive, personal, non-transferable, non-assignable, limited license to install a Runtime Image into an Embedded System and distribute your Embedded System to End Users.
No Distribution of Software as Stand-alone Product. You must not advertise, provide a separate price for, or otherwise market or distribute the Software, or any part of the Software, as a separate item from an Embedded System.
Warum nicht Windows 10 IoT Core ?

## Slide 11
Versionen
Wheezy – Debian 7
Jessie – Debian 8 (September 2015)
Stretch – Debian 9 (August 2017)
https://en.wikipedia.org/wiki/Raspbian
Raspbian

## Slide 12
Raspberry Pi 1 Raspberry Pi 2 Raspberry Pi 3
Zero Compute Module
Hardware-Varianten
Notes: NET Core 2.1 is supported on Raspberry Pi 2+.
It isn’t supported on the Pi Zero or other devices that use an ARMv6 chip.
.NET Core requires ARMv7 or ARMv8 chips, like the ARM Cortex-A53.

## Slide 13
SD-Karte einsetzen, Stromversorgung anstecken / einschalten
Resized root filesystem. Rebooting in 5 seconds…
Vier Himbeeren :-)
Welcome to the Raspberry Pi Desktop – Setup Assistent
Land, Sprache, Tastatur und Zeitzone einstellen
Neues Passwort vergeben
Netzwerk verbinden (optional)
Updates und gewählte Sprache installieren (dauert etwas…)
Fertig. Neustart
Erster Start
Notes: Jetzt in Betrieb nehmen !

## Slide 14
Grundlegende Einstellungen
Und jetzt?

## Slide 15
Externer Zugriff
SSH – Secure Shell – Remotezugriff auf Kommandozeile
VNC – Remotezugriff auf GUI
Geräteinterne Kommunikation zwischen Schaltungsteilen
SPI – Serial Peripheral Interface
I2C – Inter-Integrated Circuit
Eindraht-Bus (OneWire)
Schnittstellen

## Slide 16: Pi-Complete
Der Raspberry Pi ist jetzt grundsätzlich bereit
Jetzt kommt die Enwicklungsumgebung

## Slide 17
Windows
VisualStudio 2017
Visual Studio Code
JetBrains Rider
Linux
Visual Studio Code
JetBrains Rider
Raspberry Pi
Visual Studio Code
Mono Develop (nur Mono = Full Framework V4.5)
Entwicklungsumgebung
Notes: Auf dem Raspi
JetBrains Rider: Benötigt 64bit JVM, auf Raspberry Pi nur 32bit verfügbar
VSCode: kein Debugging möglich
MonoDevelop: sehr langsam

## Slide 18
Mono
Kompatibel zu Full Framework <= V4.5
Über MonoDevelop direkt auf dem Pi
Full Framework ist *deprecated*
Core
Identisch mit Windows-Version
Keine GUI Unterstützung
Full Framework vs. Mono vs. Core
Notes: Mono
Keine Unterstützung von Standard 2.0 Bibliotheken (erst ab V4.7.1)
GUI Unterstützung
Auch nicht mit Core 3.0 !!!

## Slide 19
Projekt erstellen (Console)
File – New – Project – Visual C# / -NET Core – Console App
„F5“
Läuft – was muss jetzt getan werden?
Windows - VisualStudio 2017
Notes: Publish
Zielplattform „linux-arm“ fehlt

## Slide 20
Anpassung der Zielplattform
Edit csproj – RuntimeIdentifiers hinzufügen
<PropertyGroup>
<OutputType>Exe</OutputType>
<TargetFramework>netcoreapp2.1</TargetFramework>
<RuntimeIdentifiers>linux-arm</RuntimeIdentifiers>
</PropertyGroup>
Windows - VisualStudio 2017
Notes: Raspberry Pi hat keine Intel CPU
Deployment-Mode Self-Contained

## Slide 21
Anwendung packen
dotnet publish –c Release -r linux-arm --self-contained
-c Release
Gibt die Build-Konfiguration an
-r linux-arm
Zielplattform
--self-contained
Das Framework wird lokal hinzugefügt Keine Installation notwendig
Publish…

## Slide 22
VNC Dateiübertragung
Zielordner auf dem Raspberry Pi einstellen !
Programm als ausführbar markieren
  chmod +x Programm
Alternativen
Ordner auf dem Pi freigeben (Samba muss installiert werden)
Ordner auf dem PC freigeben
„Deployment“
Notes: Konsole am Raspi
Vollbild, 16 Punkt

## Slide 23
Projekt erstellen (Console)
Projekt-Ordner anlegen – in VSCode öffnen
Ansicht - Integriertes Terminal
Im Terminalfenster:
dotnet new console
„F5“ - Läuft
Windows - VisualStudio Code

## Slide 24
Projekt erstellen (Console)
New Solution - .NET Core – Console Application
„F5“ - Läuft
Windows - Rider

## Slide 25
Pause
Noch Fragen?
Essen
Hacksteak ?
Notes: Nach der Pause
Debugging

## Slide 26
Starten – Läuft …
Euphorie

## Slide 27
… doch nicht 
Remote-Debugging
Notes: Da hilft nur Remote-Debugging

## Slide 28
Voraussetzungen auf dem Raspberry Pi
  SSH aktivieren
    raspi-config
  Debugger für linux-arm installiert (VsCode)
  curl -sSL https://aka.ms/getvsdbgsh | bash /dev/stdin -r linux-arm -v latest -l ~/vsdbg
Remote-Debugging

## Slide 29
Voraussetzungen auf dem Entwicklungsrechner
  Visual Studio 2017
    Nichts weiter 
  VsCode
    Windows: PuTTY installieren
    Linux: SSH-Key eintragen
    Neue Konfiguration in launch.json erstellen
    Debugger muss auf dem Raspberry Pi installiert sein
  Rider
    Geht NICHT 
    (RIDER-738 Add support for remote debugging)
Remote-Debugging
Notes: Publish mit Debug
Demo 2017
Demo VSCode/Linux
ssh-copy-id id@server i.e. pi@<RaspPiIpAddress>

## Slide 30
  Linux - VsCode Konfiguration in launch.json
  { "name": ".NET Core Remote Attach", "type": "coreclr", "request": "attach", "processId": "${command:pickRemoteProcess}", "pipeTransport": { "pipeCwd": "${workspaceFolder}", "pipeProgram": "/usr/bin/ssh", "pipeArgs": [ pi@<IpAddr> ], "debuggerPath": "~/vsdbg/vsdbg" } },
Remote-Debugging
Notes: Add Configuration…
.NET Attach to remote .NET Code

## Slide 31
  Linux – SSH Credentials anlegen
  $ ssh-keygen -t rsa -b 2048
  Generating public/private rsa key pair.
  Enter file in which to save the key (/home/username/.ssh/id_rsa):
  Enter passphrase (empty for no passphrase):
  Enter same passphrase again:
  Your identification has been saved in /home/username/.ssh/id_rsa.
  Your public key has been saved in /home/username/.ssh/id_rsa.pub.
  Copy your keys to the target server:
  $ ssh-copy-id pi@<RaspPiAddress>
  id@server's password: raspberry
Remote-Debugging

## Slide 32
  Windows - VsCode Konfiguration in launch.json
  { "name": ".NET Core Remote Attach", "type": "coreclr", "request": "attach", "processId": "${command:pickRemoteProcess}", "pipeTransport": { "pipeCwd": "${workspaceFolder}", "pipeProgram": "c:\\Program Files\\PuTTY\\plink.exe", "pipeArgs": [ "-pw", "raspberry", pi@<IpAddr> ], "debuggerPath": "~/vsdbg/vsdbg„ } },
Remote-Debugging

## Slide 33
  Das WIE ist jetzt geklärt.
  Jetzt kommt das WAS !
Ready

## Slide 34: Projektideen
Hardware und das mit dem Löten
  Oder Minimalinvasiv über
Hardware aber bitte ohne Löten
  GrovePi
Oder ganz ohne zusätzliche Hardware
  Infotafel (Kiosk-Display)

## Slide 35: Anschluss finden
Notes: Nur auf die Stecker eingehen !

## Slide 36: GPIO – Was ist denn das ?
Notes: Bedarfsgemäß wird die Richtung entschieden
Busspur

## Slide 37: Strom und Spannung
Warum 5 Volt und 3,3 Volt?
5 Volt
Stromversorgung über USB
3,3 Volt
Stromverbrauch
Geschwindigkeit
Lösung
Pegelwandler
Relais-Boards
Notes: Bidirektionaler I2C-Pegelwandler: RB-Dev.58
https://www.robotshop.com/de/de/bidirektionaler-i2c-pegelwandler.html
https://www.amazon.de/5V-3-3V-shifter-converter-Raspberry-Multiwii/dp/B01N47X4OI

## Slide 38: Bits und Bytes
    public bool IsSet(ushort word, int bit)
    {
    }
    public ushort Set(ushort word, int bit, bool value)
    {
    }
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8
Nibble
Byte
Word (ushort)
Notes: …da mein Programmierer gefragt hat, wie sich di
e Messwerte/Sollwerte aus dem High- und dem Low-Word zusammensetzen?

## Slide 39: Bits und Bytes
    public bool IsSet(ushort word, int bit)
    {
    return (word & (ushort)(1 << bit)) != 0;
    }
    public ushort Set(ushort word, int bit, bool value)
    {
    return value
    ? (ushort) (word | (ushort) (1 << bit))
    : (ushort) (word & ~(ushort) (1 << bit));
    }
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8
Nibble
Byte
Word (ushort)
Notes: Bidirektionaler I2C-Pegelwandler: RB-Dev.58
https://www.robotshop.com/de/de/bidirektionaler-i2c-pegelwandler.html
https://www.amazon.de/5V-3-3V-shifter-converter-Raspberry-Multiwii/dp/B01N47X4OI

## Slide 40: Interop
Wie unter Windows
[DllImport("libc.so.6")]
public static extern int open(string file, int mode /*, int permissions */);
[DllImport("libc.so.6")]
public static extern int close(int file);
[DllImport("libc.so.6", SetLastError = true)]
public static extern int read(int file,
[MarshalAs(UnmanagedType.LPArray)] byte[] addr, int count);
[DllImport("libwiringPi.so", EntryPoint = "pinMode")] //Uses Gpio pin numbers
public static extern void PinMode(int pin, int mode);
Notes: Bidirektionaler I2C-Pegelwandler: RB-Dev.58
https://www.robotshop.com/de/de/bidirektionaler-i2c-pegelwandler.html
https://www.amazon.de/5V-3-3V-shifter-converter-Raspberry-Multiwii/dp/B01N47X4OI

## Slide 41: IoT Hello World

## Slide 42: Autostart
Autostart (Windows shell:startup)
  crontab –e
  @reboot /usr/pi/name
Daemon (Windows Service)
Servicebeschreibung erstellen: /lib/systemd/system/name.service
  [Service]
  Type=simple
  ExecStart=/usr/pi/name
  [Install]
  WantedBy=multi-user.target
  systemctl start name
Notes: gnome-schedule
WantedBy=multi-user.target notwendig für enable/disable – automatischer Start

## Slide 43: Tipps und Hinweise
Ausschalten 
SD-Karten
Dateifreigabe (Samba)
Stromversorgung
Zubehör
Notes: Ausscahtlen: Muss heruntergefahren werden
SD-Karten: Liste auf eLinux.org
Samba: Berechtigungen
Stromversorgung: Mindestens 2A Steckernetzteil
Zubehör: EXP-Tech

## Slide 44
Fragen
Danke
PInvoke
3v3 vs. 5V
--self-contained
Docker
Mono
PWM
armhf
apt-get
sudo
Notes: Advanced Packaging Tool (APT)

## Slide 45
Links
Folien / Skripte
https://github.com/FrankPfattheicher/RaspiDotnet
Raspberry Pi
https://www.raspberrypi.org/
Win32DiskImager https://sourceforge.net/projects/win32diskimager
elinux.org
https://elinux.org/RPi_Hub
EXP TECH
https://www.exp-tech.de/module/raspberry-pi/
PiXtend
https://www.pixtend.de/
Revolution Pi
https://revolution.kunbus.de/